附件二：

呼出气一氧化氮检测一氧化氮传感器要求

- 用途: 用于检测呼出气一氧化氮浓度

- 范围：上呼吸道与下呼吸道(大、小气道及肺泡)的感染、过敏及炎症的诊疗，适用于支气管哮喘、慢性咳嗽、慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症以及原发性纤毛运动障碍等疾病，还可用于社区支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研究以及体检中心过敏性气道炎症相关疾病的筛查。

- 呼气流速监测：实时监测患者呼气流量；

- 检测范围：0～3800ppb；

- 测定部位及参数：上呼吸道（鼻部一氧化氮浓度测定FnNO）；下呼吸道（大气道FeNO、小气道CaNO）；

- 检测方式： 1）在线口呼直接采样；2）离线气袋采样（含潮气采集）；3）鼻呼直接采样；

- 不同部位一氧化氮浓度可单侧亦可联合测试，同一患者双联测或三联测只消耗一次检测次数；

- 检测下限：≤1ppb；

- 分标率：≤1ppb；

- 准确性（与标准配气的比较）：当测定值＜50ppb时，误差±3ppb；当测定值≥50ppb时，误差±10%；

- NMPA 认证:获得NMPA二类或以上医疗器械认证；

- 成交供应商负责提供配套检测设备服务；

- 合同期限内，由成交供应商负责售后（含维修、保养等）；